审批意见： 保满审环表字[2020]38号 所报《保定清扬彩印有限公司扩建项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下： 一、项目位于保定市满城区大册营镇方上村，中心地理坐标为北纬38°59’46.27”，东经115°20’58.76”。东侧和南侧为建美彩印厂，西侧为纸制品加工厂、空地，北侧隔路为保定市满城成功造纸厂，技改扩建项目在现有厂区内进行，不新增占地。 二、项目总投资300万元，其中环保投资30万元。项目主要建设内容包括：拆除厂区现有建筑，重新建设生产车间、办公室、仓库、危废间等。扩建内容包括：淘汰现有2台吹膜机，新增两吹膜机2台、印刷机1台、熔边机1台、制袋机2台、分切机1台。扩建完成后全厂设备包括:印刷机4台、插边机1台、熔边机2台、制袋机6台、分切机2台、吹膜机2台。扩建完成后全厂年产1300吨塑料包装膜。 三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。 1、废水：生活用水全部进入厂区防渗旱厕，定期清掏外运。 2、废气：生产过程中产生的废气经集气罩收集后由CO催化燃烧装置处理，由1根15米排气筒排放。有组织非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1印刷工业大气污染排放限值；无组织废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 3、噪声：主要为生产时设备产生的噪声，采用厂房隔声、基础减震等措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固体废物：边角料、废包装、不合格产品收集外售，废油墨桶、废稀释剂桶、油墨残渣、含油墨抹布收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 四、扩建完成后全厂污染物排放总量控制指标为：COD:0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCs：2.202t/a、颗粒物：0t/a。 五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。 公 章 2020年10月30日