批复

保满审环书字[2020]11号

保定市满城区行政审批局

关于保定市旺顺肉制品加工有限公司羊肉深加工项目环境影响报告书的批复

保定市旺顺肉制品加工有限公司：

所报《保定市旺顺肉制品加工有限公司羊肉深加工项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术

评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、项目位于满城区南韩村镇大固店村南，满城新兴产业园区内，中心地理坐标为北纬38°52’14”，东经115°19’19”，东侧、北侧隔乡村路均为农田，南侧、西侧均为农田。

二、本项目工程总投资800万元，其中环保投资51万元，主要建设内容包括：肉羊屠宰车间、分割车间、外包装间、冷藏库、待宰圈、办公楼、排酸库、职工生活区及辅助配套设施等。主要生产设备包括：FXT-100羊放血自动线50米、驱动装置1台、张紧装置1套、不锈钢沥血池1套、立式预剥自动线48米、不锈钢驱动装置1台、不锈钢气动张紧装置1套、扯皮机2台、操作站台18米、立式解剖自动线48米、不锈钢驱动装置1台、同步卫检线24米、驱动装置1台、张紧装置1套、内脏滑槽2套、双轨手推线810米、电控柜3台、双轨轮滑700套、扣脚链50根、脱毛提升机1台、烫毛池1套、清水池1套、脱毛机1台、分割输送机3台、不锈钢分割操作台42张、不锈钢包装台6张、电控柜1台、组合式道具消毒器8台等。建设完成后年屠宰肉羊20万只，年产无公害羊肉制品系列6000吨。

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《保定市旺顺肉制品加工有限公司羊肉深加工项目环境影响报告书》的结论，你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1、施工期定期洒水抑尘、物料运输和土方要加盖篷布、设简易围墙、选用低噪声设备等措施，防止施工期环境影响。

2、废气：食堂油烟经静电油烟净化器处理后管道排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准。屠宰车间废气由活性炭吸附装置+等离子光氧一体机处理后经1根15米排气筒排放，污水处理站废气由活性炭吸附装置+等离子光氧一体机处理后经1根15米排气筒排放；有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准，无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建标准。

3、废水：厂内综合废水排至厂区污水处理站，采用“预处理+气浮+A/O生化反应+多介质过滤器+NaCIO消毒”工艺处理，处理能力100m3/d。处理后部分水经污水管网排入满城新兴产业园区污水处理厂集中处理，部分厂内回用。厂区排污口安装在线监测装置，出水水质执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-93）表3中畜类屠宰加工三级标准，同时满足满城新兴产业园区污水处理厂进水水质要求。

4、噪声：采取设备基础减震、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、固废：病害羊无害化处理，羊毛日产日清收集后外售，污泥日产日清脱水消毒后作农肥，羊粪便、胃肠内容物、栅渣、日产日清外运作农肥，废活性炭厂家回收再利用，在线监测废液危废间暂存后由有资质单位进行处置，生活垃圾定期由环卫部门统一处置。

6、认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、污染物排放总量控制指标建议值为：COD 5.701t/a、氨氮0.798t/a、总氮 0.855t/a、总磷 0.143t/a、SO20t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a、挥发性有机物0t/a。

五、待满城区新兴产业园区污水处理厂正式投入运营后，本项目方可投入生产。

六、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

保定市满城区行政审批局

2020年11月12日