批复

保满审环书字[2020]12号

保定市满城区行政审批局

关于保定市满城红升纸业有限责任公司技改项目环境影响报告书的批复

保定市满城红升纸业有限责任公司：

所报《保定市满城红升纸业有限责任公司技改项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术

评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、项目位于大册营镇方上村，在现有厂区内进行，不新增占地。厂区中心地理坐标为北纬38°59’51.17”，东经115°21’19.17”，北侧为夜借路，隔路为广源汽贸，西侧为新悦达复卷厂，南侧为彩印厂，东侧为闲置厂房。

二、本项目工程总投资3000万元，其中环保投资183万元，技改内容为：将现有1台2850型高速卫生纸及改造为1台2850型中速厨房用纸造纸机，新增1台3500型中速面巾用纸造纸机、3台3500型复合分切机、保留1台3500型高速造纸机。技改完成后全厂造纸产能仍为22500吨，其中面巾纸6000吨/年、厨房用纸4000吨/年、卫生纸12500吨/年。

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《保定市满城红升纸业有限责任公司技改项目环境影响报告书》的结论，你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1、施工期定期洒水抑尘、物料运输和土方要加盖篷布、设简易围墙、选用低噪声设备等措施，防止施工期环境影响。

2、废气：项目生产用热采用园区集中供热。

3、废水：生产废水采用“白水池+多圆盘过滤机+超效浅层气浮装置+生化处理系统”工艺处理，处理规模为4000m3

/d，处理后生产废水与生活污水一并排入保定市大册营水处理有限责任公司，厂区排污口安装在线监测装置，满足满城区环保局《关于造纸企业技改环评有关问题的要求》（满环字【2009】58号）文要求及大册营污水处理厂进水水质要求。

4、噪声：采取设备基础减震、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、固废：废渣、废包装收集后外售，污泥全部妥善处置；职工生活垃圾定期由环卫部门清运；在线监测废液危废间暂存后由有资质单位进行处置。

6、认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、技改扩建完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值为：COD 21.056t/a、氨氮0.504t/a、总氮1.003t/a、总磷 0.053t/a、SO20t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a、挥发性有机物0t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

保定市满城区行政审批局

2020年11月25日