批复

保满审环书字[2020]13号

保定市满城区行政审批局

关于永红保定铸造机械有限公司年产350万套卡钳及350万套支架技改项目环境影响

报告书的批复

永红保定铸造机械有限公司：

所报《永红保定铸造机械有限公司年产350万套卡钳及350万套支架技改项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、项目位于大册营镇方上村，占地面积30603平方米，在现有厂区内进行，不新增占地。厂区中心地理坐标为北纬38°59’31.79”，东经115°20’35.68”，东侧为保定市满城曙光造纸厂，东南为满城县爽悦卫生用品有限公司，南侧隔加油站为满徐公路，西侧紧邻漕河，北侧为满城县大册营水处理有限责任公司和保定恒泰纸业有限公司。

二、本项目工程总投资35000万元，其中环保投资60万元，技改内容为：对现有铸造生产线进行升级改造，新增数控车床、数控机床、立式加工中心、机器人、电泳线、喷漆生产线等生产和辅助设备310台（套）。年产卡钳350万套、支架350万套，总生产能力铸造产能6800吨不变.

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《永红保定铸造机械有限公司年产350万套卡钳及350万套支架技改项目环境影响报告书》的结论，你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1、废气：喷漆、固化工序废气经水帘捕集+喷淋塔+活性炭吸附装置+光氧催化处理后，由15米高排气筒排放；电泳生产线全密闭，废气经活性炭吸附装置+光氧催化装置处理后，有15米高排气筒排放。有组织废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2表面涂装业标准限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；无组织废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2和表3大气污染物浓度限值。

2、废水：电泳清洗废水经厂内污水处理站处理后与生活污水一并排入保定市大册营水处理有限责任公司，厂区排污口安装在线监测装置，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足大册营水处理有限公司进水水质要求。

3、噪声：采取设备基础减震、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：金属碎屑、下脚料收集后外售，职工生活垃圾定期由环卫部门清运；危险废物经密闭容器收集暂存危废间，定期交由有资质单位进行处置。

5、认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、技改完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值为：COD 0.51t/a、氨氮0.025t/a、总氮0.073t/a、总磷 0.0021t/a、SO20t/a、NOx 0t/a、颗粒物2.278t/a、挥发性有机物1.526t/a（非甲烷总烃1.034t/a、苯0.0246t/a、甲苯与二甲苯合计0.4674t/a）。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

保定市满城区行政审批局

2020年12月日