# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

| 项目名称： | 中画美凯保定文化传媒有限公司年印刷200万令图书建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 中画美凯保定文化传媒有限公司 |
| 编制日期： | 2022年5月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中画美凯保定文化传媒有限公司年印刷200万令图书建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2112-130687-89-01-153215 |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 保定市满城区南韩村镇新兴产业园区东苟村村东，租赁保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司现有厂房 |
| 地理坐标 | ( 115 度 20 分 19.176 秒， 38 度 51 分 42.447 秒) |
| 国民经济 行业类别 | C2311书、报刊印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业23-39印刷231* |
| 建设性质 | (新建(迁建) (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 河北满城经济开发区管理委员会行政审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 满经开备〔2021〕32号 |
| 总投资(万元) | 30000 | 环保投资(万元) | 300 |
| 环保投资占比(%) | 1 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工 建设 | (否 (是： | 用地(用海) 面积(m2) | 43333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《满城县新兴产业园总体规划(2014-2030年)》； 审批机关：保定市人民政府 |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《满城县新兴产业园区总体规划(2014-2030年)环境影响报告书》(2014年8月) 召集审查机关：原保定市环境保护局 审查文件名称：《关于满城县新兴产业园区总体规划(2014-2030 年)环境影响报告书的审查意见的函》(保环规[2015]1号)(2015年1月) |
|  | 文件名称：《保定市满城新兴产业园区总体规划(2014-2030年)环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：保定市生态环境局 审查文件名称：《关于转送保定市满城新兴产业园区总体规划(2014-2030年)环境影响跟踪评价审查意见的函》(保环规[2021]4号) |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性 保定市满城新兴产业园区(原满城县新兴产业园区)始规划于2010年，编制了规划环评，由保定市环境保护局审查通过；为了对接保定市和北京新的产业规划，满城区人民政府为该园区进行了新的规划和产业定位，2014年委托保定市城乡规划设计研究院编制了《满城县新兴产业园区总体规划(2014-2030年)》，规划范围包括满于西线以东、满于东线以西、侯河以北和大固店以南的南部区域和大固店以北的北部区域，总面积1061.06公顷。并委托中国冶金地质总局地球物理勘查院编制完成了《满城县新兴产业园区总体规划(2014-2030年)环境影响报告书》，2015年1月22日取得保定市环境保护局关于满城县新兴产业园区总体规划(2014-2030年)环境影响报告书的审查意见的函(保环规[2015]1号)。 按照规定，实施五年以上的产业园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响跟踪评价工作，因此规划部门委托河北新澜环保工程集团有限公司编制《保定市满城新兴产业园区总体规划(2014-2030年)环境影响跟踪评价报告书》，该跟踪评价报告书于2021年7月8日进行了专家评审会，会议后形成审查意见，评价单位对专家审查意见全部采纳，并以此对报告相应内容进行修改和完善，形成《保定市满城新兴产业园区总体规划(2014-2030年)环境影响跟踪评价报告书》(报批版)，2021年9月7日取得保定市生态环境局《关于转送满城县新兴产业园总体规划(2014-2030年)环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》(保环规[2021]4号)。 园区工业用地划分为五个产业分区，分别为：生物化工制药园区、印刷包装园区、食品乳制品加工园区、现代制造、通用航空产业园区、现代制造业园区。 入园限制条件：现代制造、通用航空产业园区和食品乳制品加工园区仅布设无废水污染物排放的建设项目。食品乳制品加工园区原则上不再进驻其他乳制品企业。污染型企业入区时应保证和食品加工企业的防护距离。 本项目为书、报刊印刷，位于印刷包装园区内，符合园区产业定位，占地为规划的二类工业用地，符合满城新兴产业园区入园限制条件要求。 2、与规划环评符合性 (1)地理位置及区位：满城新兴产业园区位于满城区城南部南韩村镇、于家庄乡两个乡镇，北临满城镇，东与保定市区接壤，园区北距满城城区约6公里，南距保阜高速107出入口约10公里，东距保定市西三环约3公里，区位条件较优越。园区包括满于西线以东、满于东线以西、侯河以北和大固店以南的南部区域和大固店以北区域，总规划面积10.61 平方公里。本项目位于保定市满城区南韩村镇东苟村村东(建设项目在满城新兴产业园区中的位置见附图11)。 (2)发展定位及产业选择：印刷包装、生物化工制药和食品乳制品加工。本项目属于印刷包装，租赁保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司厂房，不新增占地，保定市满城新兴产业园区管理委员会出具了意见，中画美凯保定文化传媒有限公司年印刷200万令图书建设项目生产用地在园区规划范围内，同意入园。 (3)总体布局规划 ①规划结构：规划拟形成“四轴、三区”的功能布局结构。 四轴：指保阜公路、七一路西延两条横向对外交通轴线，满于西线、满于东线两条纵向对外交通轴线。 三区：指居住配套区、仓储物流配套区和工业用地。 ②产业分区：园区工业用地划分为五个产业分区，分别为：生物化工制药园区、印刷包装园区、食品乳制品加工园区、现代制造、通用航空产业园区、现代制造业园区。 (4)控制单元规划 ①控制单元划分：满城新兴产业园区共划分为6个控制单元。 ②控制单元主导功能 控制单元1：位于北部工业组团，为南部工业组团发展的延续，以现代制造业为主，规划以工业生产为主导功能，兼商业休闲功能。 控制单元2：位于产业园区北部工业组团西北部，主要以食品和乳制品加工为主，沿保阜公路两侧布置商业、科研和行政办公用地，是园区服务功能区所在。规划本单元主导功能以工业生产为主，兼行政办公、商业和文体休闲功能。 控制单元3：位于园区西部，是园区内的生活居住组团，以居住用地为主，配套布置有商业、教育、行政办公等用地。 控制单元4：位于产业园区北部，主要以现代制造和通用航空产业为主，单元内布置有给水厂、垃圾转运站、加油站等用地。规划本单元主导功能以工业生产为主，兼公用设施功能。 控制单元5：位于产业园区中部，主要以印刷包装业为主，单元内布置有变电站、加油站等用地。规划本单元主导功能以工业生产为主，兼公用设施功能。 控制单元6：位于产业园区南部，主要以生物化工制药为主，单元内布置有仓储物流、热力站、污水处理厂、商业等用地。规划本单元主导功能以工业生产为主，兼仓储物流、公用设施、商业和文体休闲功能。 表1-1 各单元功能一览表 单元名称 编号 主导功能 用地(km2) 辅助功能 控制单元1 DY-1 工业生产 1.19 商业休闲 控制单元2 DY-2 工业生产 1.82 行政、商业休闲 控制单元3 DY-3 居住生活 1.28 商业、教育 控制单元4 DY-4 工业生产 1.44 市政工程 控制单元5 DY-5 工业生产 1.43 市政工程 控制单元6 DY-6 工业生产 3.45 仓储物流、市政工程 本项目属于控制单元5，租赁保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司厂房，不新增占地，保定市满城新兴产业园区管理委员会出具了证明，中画美凯保定文化传媒有限公司年印刷200万令图书建设项目生产用地在园区规划范围内(产业分区规划图见附图12)，同意入园。 (5)基础设施建设情况 原规划环评要求园区建设统一供水、污水处理及再生水回用设施，供热近期采用天然气，远期采用大唐保定热电厂或深能保定发电有限公司集中供热。 ①供水工程：截至目前，园区企业供水由满城区地表水厂集中供水。 本项目用水采用园区集中供给。 ②排水工程：规划区排水采用雨、污分流制排水体制。园区污水排入满城新兴产业园区污水处理厂，园区污水处理厂位于于家庄镇汤村，污水处理规模为近期(2020年)1.0万m3/d，远期(2030年)2.0万m3/d。目前满城新兴产业园区污水处理厂及其厂区所在位置配套污水管网已基本建设完成，但未投入运营。园区目前污水处理依托满城区污水处理厂处理。 本项目无生产废水，食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。 ③供电规划：产业园区供电现状由段旺35千伏和满城220千伏变电站供给，远期根据园区用电负荷情况新增或扩容变电站，同时在保定市水泥制管有限公司的西北侧新建一处变电站。本项目用电直接由附近电网接入，能满足生产生活用电需求。 ④供气工程：规划园内建设天然气压缩母站，名称为保定市浩源天然气有限公司满城县分公司天然气压缩母站，该站位于南韩村镇大固店村南、保阜路北，设计日供气能力30万立方米，能满足园区要求。本项目不用气。 ⑤供热工程：园区现建设2座供热站，均采用燃煤锅炉，部分企业、村庄使用清洁能源为热源。本项目生产不用热，办公室冬季取暖采用空调。 保定市满城新兴产业园区管理委员会出具了证明，中画美凯保定文化传媒有限公司年印刷200万令图书建设项目生产用地在园区规划范围内，符合园区产业政策，同意该企业入驻(见附件5)。 3、规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析 表1-2 规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析 类型 园区审查意见 本项目 是否 符合 1 切实落实产业布局要求。对现有不符合产业规划布局的企业，应严格落实跟踪评价报告书整改要求，调整产业布局，并进一步明确产业发展方向 本项目位于印刷包装园区，从事书、报刊印刷，与园区产业规划不冲突。 符合 2 严格空间管制。严格落实空间管控要求，保阜公路以北的园区设为限建区。限建区内一亩泉准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建项目不增加排污量；一亩泉二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，对已建成的排放污染物的建设项目进行搬迁或关闭；污水管线严禁穿越一亩泉二级保护区。 本项目不在限建区内。 符合 续表1-2 规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析 类型 园区审查意见 本项目 是否 符合 3 加快基础设施建设进度。2021 年底前实现园区集中供水，同时关闭企业自备井，减少地下水开采，持续加强水资源节约利用，未实现地表水集中供水前，不得建设新增用水项目。加快园区污水处理厂投入使用，确保 2021 年底前实现正常运营，出水水质达到《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2008）表 1 重点控制区水污染物排放浓度标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002)一级 A 标准和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005)表 1 再生水用作工业用水水源的水质标准要求，提高水源回用率，减少废水污染物的排放。加快集中供热项目的后续建设，扩大供热管网 本项目用水由园区集中供水，生产不用水，食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。 符合 4 提升现有企业环境管理水平。跟踪评价结果表明区域 PM10、PM2.5、O3、CO年平均浓度超标，NO2年平均浓度部分超标，管委会应针对现有问题制定切实可行的整改方案，加强对现有企业的环境监管力度，在污染物稳定达标排放的基础上，减少污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 本项目废气经治理后可稳定达标排放。 符合 5 严格落实环境跟踪监测计划、环境管理要求。园区应严格落实环境跟踪监测相关要求，确保大气、水、土壤等实现定期监测。设立专门的环境管理机构，负责园区环境管理工作及生态环境建设，并落实环境管理人员，明确管理机构的职责，建立环境监测系统和事故应急监测系统。 本环评提出了跟踪监测、环境管理的要求，待企业投产后将严格落实。 符合 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”符合性分析 (1)生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知(冀政字〔2018〕23号)，对全省划定了生态保护红线。 根据《河北省生态保护红线》，项目厂区不在河北省生态红线保护区内。本项目与生态保护红线的位置关系见附图7。 (2)环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准(及其修改单)，区域土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 36600-2018)表1第二类用地筛选值标准。 本项目废气、废水达标排放，固体废物全部合理处置，项目实施后区域内的环境质量可维持现状。本项目建设不会触及环境质量底线。 (3)资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目用水由园区集中供给；项目用电由附近电网接入；企业生产不用热，办公室冬季取暖采用空调。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限。 (4)环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目为书、报刊印刷，对照《保定市环境准入负面清单》、《市场准入负面清单(2022版)》、《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于参考目录中限制类和淘汰类项目；且项目2021年12月15日在河北满城经济开发区管理委员会行政审批局备案(满经开备(2021)32号)，符合产业政策。 同时，根据《保定市人民政府关于印发加快实施“三线一单”生态环境分区管控意见的通知》(保政函[2021]21号)可知，项目位于保定市满城区南韩村镇新兴产业园区东苟村村东，属于重点管控单元(见附图9)，环境管控单元生态环境准入清单见表1-3。 表1-3 环境管控单元生态环境准入清单 单元编码 区县名称 涉及乡镇 单元类型 管控维度 管控要求 符合性分析 分析结果 ZH13060720014 满 城 区 满城镇、南韩村镇、方顺桥镇、于家庄乡、石井乡 重点管控单元 空间布局约束 -- -- 不涉及 污染排放管控 1．加强乡镇污水管网建设，稳步提升污水收集处理率；加快农村生活供排水、旱厕改造等基础设施建设，对生活污水进行相对集中收集，采用适宜方式进行处理；污水处理设施出水水质执行《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）重点控制区排污标准。 2．加强农村生活垃圾分类、收集、转运与处理体系建设，农村生活垃圾基本实现全面治理。 3．现有水泥制品行业企业严格执行《河北省水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）。 4．加强现有塑料制品行业企业VOCs治理力度，重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 5．推进造纸行业清洁化改造，强化清洁生产审核，推进企业转型升级、绿色化发展。 本项目位于保定市满城新兴产业园区内，企业园区集中供水，食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置；废气收集治理后排放，使用低(无)VOCs含量、低反应活性的原辅材料。 符合 环境风险防控 实施重点企业所产危险废物规范收集、贮存、转运、处置，提升危险废物（含医疗废物）处置能力，做到全部规范化处置。实现工业固体废物全部规范化处置或综合利用。 本项目所产生的危废暂存于危险废物暂存间内，委托有危废处理资质的单位进行处理 符合 资源利用效率 加强城镇生活和农田灌溉节水提效。 -- 不涉及 2、选址可行性分析 ①土地利用的符合性分析 本项目位于保定市满城区南韩村镇新兴产业园区东苟村村东，厂区中心地理坐标为E115°20'19.176"，N38°51'42.447"，项目北侧为保定新天蓄电池厂；东侧及南侧均为田地；西侧为保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司。距离项目较近的环境敏感点为项目东北侧1000m处的石家庄村和东侧560m处的张辛庄村以及西侧1800m处的东苟村。 项目租用保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司现有厂房进行建设，根据保定市满城区国土资源局出具的证明可知，保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司占地位于河北省保定市满城区新兴产业园区，性质为工业用地，保定市满城区新兴产业园管理委员会为本项目出具证明，项目位于园区规划范围内，符合土地利用规划（相关手续见附件）。 ②本项目用地与保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司关系 保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司于2017年9月委托河北十环环境评价服务有限公司编制了《保定凯圣兰互联网+数字印刷产业园新建项目环境影响报告表》，该报告表于2017年10月 25日获得满城环保局的批复，批复文号为满环表【2017】40号。互联网+数字印刷产业园新建项目于2018年9月开工建设，2019年2月新型绿色包装车间及其配套环保设施和锅炉房建设完成，达到年产新型绿色包装用品5000 万平方米生产能力，生产图书相关建设内容未建设，企业于2019年3月开始对该部分进行阶段性验收，于2019年6月10日获得保定市生态环境局满城区分局的批复，批复文号为满环验【2019】049号。 根据对"保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司互联网+数字印刷产业园新建项目"新绿色包装车间及其配套环保设施和锅炉房阶段性验收，保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司现有厂房厂区平面布局与环评相比进行调整，环评中位于厂区东侧的新型绿色包装车间实际建设于厂区西侧（环评中建设印刷车间和装订车间的位置）见附图3-4，原绿色包装车间更改为2#车间，车间内生产图书相关建设内容未建设，且车间面积由19471平方米增至39506.02平方米。本项目建设地点即为保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司2#车间闲置厂房内，厂区距离环境敏感点的距离不变，卫生防护距离内无环境敏感点，环境的影响不会产生显著变化。 因此，本项目选址合规，同时本项目的选址不影响保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司的生产及建设。 ③环境敏感性分析 评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中（一）、（二）涉及的环境敏感点。项目符合环境功能区划要求，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面清单要求。 ④环境影响预测评价 扩建完成后全厂有机废气经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后，废气达标排放，全厂非甲烷总烃排放量较现有工程有所减少，满足现有工程总量控制指标要求，对区域环境空气质量有所改善；无生产废水产生，食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。固体废物均能妥善处置。因此，本项目建成后对周围环境影响较小。 综上所述，从基础条件、环境条件和该项目对环境的影响分析，项目选址可行。 3、产业政策符合性分析 (1)与《产业结构调整指导目录(2019年本)》符合性分析 本项目未列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 (2)与《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》符合性分析 本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和禁止项目，属于允许类。 (3)与《保定市产业政策目录负面清单》符合性分析 本项目未列入《保定市产业政策目录负面清单》，属于允许类。 同时，本项目于2021年12月15日在河北满城经济开发区管理委员会行政审批局备案(满经开备(2021)32号)，本项目为新建工程，年印刷200万令图书建设项目，项目建设符合国家及当地产业政策相关要求。 4、“四区一线”符合性分析 根据《保定市人民政府办公室关于加强自然保护区风景名胜区核心景区重点河流湖库管理范围饮用水水源地保护区周边地区建设管理的通知》(保政办函〔2019〕10号)： 一、切实提高政治站位。全面加强以自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区的建设管理，坚持绿色发展留住绿水青山，为我市高质量发展提供有力保障。 二、加强周边地区管理。各地要按照山水林田湖草系统保护的要求，将辖区内自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边2公里作为重点管理区域(不含城市、县城规划建设用地范围)，严守生态红线，严格土地预审，严格规划管理，健全工作机制，确保自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区建设活动科学合理、规范有序。 本项目位于河北省保定市满城区南韩村镇新兴产业园区东苟村村东，保定市一亩泉饮用水源保护区于厂区北侧380m处(见附图8)，应作为重点管理区域，但本项目位于满城新兴产业园区，属于城市规划建设用地范围，无自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围，符合“四区一线”要求(见附图10)。 5、环境政策符合性分析 表1-4 环境政策符合性分析表 序号 政策 本项目 结论 1 重点行业挥发性有机物综合治理方案(环大气[2019]53号文) 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气理工程技术规范》 要求。 采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 本项目使用二级活性炭装置，设计满足《吸附法工业有机废气理工程技术规范》 要求。 符合 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于气于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行行。 本项目使用大豆植物油墨，符合国家有关低VOCs含量产品规定 2 关于印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的通知环大气[2021]104号 各地要深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。 本项目属于书、报刊印刷，不属于“两高”项目。 符合 3 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》 环大气[2021]65号 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g。 本项目治理设施采用二级活性炭吸附，均采用符合相关标准的活性炭，且及时更换足额充填。 符合 续表1-4 环境政策符合性分析表 序号 政策 本项目 结论 3 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》 环大气[2021]65号 工业涂装，包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产企业在产品出厂时应配有产品标签，注明产品名称、使用领域，施工配比以及VOCs含量等信息。提供载有详细技术信息的产品技术说明书或者产品安全数据表。 本项目使用油墨为大豆植物油墨，为低VOCs含量的原辅材料 符合 4 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。推进非溶剂型涂料产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性溶剂。 本项目属于书、报刊印刷，使用油墨为大豆植物油墨，为低VOCs含量的原辅材料。 符合 5 《保定市大气污染防治条例》 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放 本项目生产设备均放置于车间内，车间封闭，主要涉气设备均安装污染防治设施 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、工程组成 项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 类别 建设内容 主体工程 生产厂房 本项目租赁现有生产厂房，建筑面积35000m2，内设制版车间、印刷车间、切纸车间、折页车间、装订车间、精装车间、覆膜车间。 其中 制版车间：位于生产厂房内北侧1层，384m2。 印刷车间：位于生产厂房内北侧，5461m2 切纸车间：位于生产厂房内东南侧，349m2 折页车间：位于生产厂房内北侧，4079m2 装订车间：位于生产厂房内东南侧，4686m2 精装车间：位于生产厂房内南侧，886m2 覆膜车间：位于生产厂房内东南侧，344m2 辅助工程 办公区 位于生产厂房内2层，建筑面积2064m2，用于职工办公 生产调度 办公室 位于生产厂房内北侧1层，233m2，主要用于职工办公，下达印刷任务 餐厅 位于生产厂房内北侧1层东北角，建筑面积552m2，内设4个基准灶头，主要用于员工就餐 储运工程 机件库房 位于生产厂房内北侧，建筑面积599m2，用于储存原料及设备所需工件 纸库 位于生产车间内最南侧，占地9579m2 书刊成品 库房 位于生产车间内东南侧，占地5488m2，用于暂存书刊成品 公用工程 供水 园区集中供水 排水 食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。 供电 企业用电引自园区电网，厂区设配电设施 供热 本项目生产不用热，办公室冬季取暖采用空调。 环保工程 废气 西侧印刷废气：印刷机机组上方加集气罩+二级活性炭吸附装置(1套)+15m高排气筒(1根)(DA001)； 东侧印刷废气：印刷机机组上方加集气罩+二级活性炭吸附装置(1套)+15m高排气筒(1根)(DA002)； 覆膜、胶订废气：覆膜机上方安装集气罩、胶订机胶锅上方安装集气罩+二级活性炭吸附装置(1套)+15m高排气筒(1根)(DA003)； 食堂油烟：由集气罩收集后通过1套油烟净化器净化后引至房顶排放。 废水 化粪池(1座)、隔油池(1座) 噪声 选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施。 固体废物 项目废印版由生产厂家回收利用； 切纸、切书工序产生的下脚料、折页工序产生的残次品、装订工序热熔胶产生的废包装袋和包装工序产生的废纸袋经收集后外售利用； 废显影液残渣、废活性炭、废油墨桶、废油墨桶内衬袋、废抹布暂存于厂区危险废物暂存间内，定期由有资质单位处置； 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。 危险废物暂存间(1座)：厂区南侧125m2 表2-2 项目构建筑物一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 层数 高度 1 生产厂房建筑面积35000m2 制版车间 384 一层西部 4m 2 办公区 2064 二层 4m 3 生产调度办公室 233 一层中部 4m 4 餐厅 552 一层东部 4m 5 机件库房 599 一层中部 4m 6 印刷车间 5461 单层 8m 7 切纸车间 349 单层 8m 8 折页车间 4079 单层 8m 9 装订车间 4686 单层 8m 10 精装车间 886 单层 8m 11 覆膜车间 344 单层 8m 12 纸库 9579 单层 8m 13 书刊成品库房 5488 单层 8m 14 危险废物暂存间 125 单层1座 4m 2、产品方案 项目年印刷200万令图书。 产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号 产品名称 设计生产规模 单位 产品质量标准 备注 1 图书 200 万令/a 《纸质印刷产品印制质量检验规范》(GB/T 34053.3-2017) 1令1000印张 3、项目主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号 生产单元 名称 规格型号 数量（台/套） 1 制版车间 制版机 AL 4 2 CTP制版机 T8 2 3 CTP制版机 TP-4696G 1 4 晒版显影一体机 DF-96X120 4 5 CTP自动冲版机CDN 45 2 6 冲版水循环净化机 2 7 烤版机 TS-100X120P0 2 8 切纸车间 裁切联动线 K137T 4 9 瑞龙磨刀机 MSQ-1650E 2 10 印刷车间 黑白数字印刷机 P5600 2 11 彩色数字印刷机 P5600C 2 12 八色印刷机 SM102-8P 5 13 八色印刷机 SP-40 2 14 五色印刷机 CD102-5 1 15 四色印刷机 CD102-4 3 16 四色RMGT印刷机 920ST-4 2 17 四色RYOBI印刷机 924 2 18 八色RMGT印刷机 920PF-8 2 19 八色胶轮印刷机 B624-4 2 20 八色胶轮印刷机 B546-4 2 21 全自动丝网印刷机 DSP1020 3 22 双面双色印刷机 40SP 3 23 双面双色印刷机 104-AL 3 24 高速2+2印刷机 HSS9202B 11 25 双色单面印刷机 J2205A 11 26 双面印刷机 HSS920 5 27 双面单色印刷机 JS2102 16 28 覆膜车间 压纹机 YW-1000 2 29 烫金模切机 TYMK930 4 30 覆膜机 ZLFM-1080L 4 31 瑞安过油机 SGZ1200C 2 32 自动型模切机 MP1050 2 33 半自动模切机 ML-1100 1 34 半自动模切机 PYQ-203C 1 35 折页车间 折页机 PF76/2KLR 20 36 折页机 ZYHD780B 20 37 压平堆积机 YSJ390-A 20 38 压平堆积机 470 20 39 装订车间 胶订联动线 30002 4 40 胶订联动线 SVPERBINDER-7000M 2 41 椭圆胶订机 SVPERBINDER-2000 2 42 骑马订装订机 335 5 43 卡书联动线 3 44 八开本胶订机 PYQ445B 4 45 切纸刀 QZYK1150C2C 3 46 切纸刀 XD-551-09 3 47 三面刀 HD150B 3 48 配页机 3006 2 49 粘页机 TZY400-B 3 50 锁线机 2000/420 4 51 锁线机 180/420 4 52 烫背机 TB01 1 53 书背压平机 481 2 54 勒口机 CF-WB320 4 55 精装车间 精装联动线 523 2 56 皮壳机 ST036B 2 57 书芯压平机 YM-40T 2 58 切纸机 SQZK1370NF 2 59 切中条机 ST096 2 60 纸板分切机 ST086 2 61 冷干机 LG30NF 2 62 空压机 AA6-22A-F 2 63 塑封机 T-80 6 64 打包机 SD297-A 4 65 叉车 CPC30 2 66 叉车 FD30 2 67 包车 CPC30 2 合计 277 4、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗量见表2-5。 表2-5 项目原辅材料及能源消耗量一览表 种类 名称 消耗量 贮存量 包装 规格 贮存地点 备注 原辅材料 纸张 203万令 100万令 全开 纸库 / 热熔胶 110t/a 20t 25kg/袋 机件库房 / 大豆植物油墨 250t/a 10t 200kg/桶 / PS版 20900张/a 1741张 / / 全免酒精润版液 2t/a 60kg 20kg/桶 / 免冲洗版 1.5万张/a 1250张 / / 显影液 0.2t/a 40kg 20kg/桶 / 铁丝 5.24t/a 0.45t / / 亮膜+哑膜 120t/a 10t / / 水性覆膜胶 16t/a 1.2t 20kg/桶 / 塔线 2100卷/a 175卷 / / 玉米淀粉胶 40t 3t 20kg/桶 / 能源 新鲜水 3466.32m3/a / / / 园区集中供水 电 750万kWh/a / / / 引自当地电网 大豆油墨：是指采用大豆油来代替传统的石油溶剂而制成的油墨，具有色泽鲜艳、浓度高、光泽好、较好的水适应性和稳定性、耐摩擦、耐干燥等性能。大豆油属于可食用油，分解后可完全倒入自然环境，在各种配方的植物油油墨中，大豆油油墨是真正意义的可应用的环保型油墨。油墨成分：合成树脂：20%-30%，植物油：35%-55%，有机颜料：10%-20%。 全免酒精润版液：在胶印中，润版液的所起的作用主要体现在三方面：一是在印版空白部分形成水膜；二是补充在印刷过程中损坏的亲水层；三是降低印版的表面温度，免酒精润版液中无酒精、异丙醇，主要成分为甘油、阿拉伯树胶、柠檬酸钠、柠檬酸、水等。 热熔胶：EVA 热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可软化树脂类聚合物；它在常温下为固体，加热软化到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。软化后的EVA 热熔胶，呈浅棕色或白色。EVA 热熔胶由基本树脂、增粘剂、黏度调节剂和抗氧剂等成分组成。 5、给排水情况 由于车间内堆放有大量的纸张、纸板、纸箱等，车间地面不用水冲洗，必要时用扫帚清扫，故亦无车间地面冲洗水，印刷颜色采用黑、蓝、黄、红兑制合成，颜色变换时，只是将颜色重新配置，无需清洗。 给水：项目生产过程用水主要为制版工序冲洗水，用水主要为食堂用水和职工办公用水。采用园区集中供水，能够满足生产生活需要。 该项目在冲版时会产生一定的显影冲洗废液，据统计，显影液年用量为0.61kg/d(0.2t/a)，在显影后，以水进行冲洗，循环水量约80L/d(26400L/a)，循环水全部为印版冲洗用水，冲版补充水为4L/d(1320L/a)，冲版水经冲版水循环净化机处理后循环使用，不外排。 生活用水主要是职工盥洗水以及食堂用水，项目劳动定员500人，根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）标准，生活用水量按18.5L/人·d计，生活用水量为9.25m3/d(3052.5m3/a)；食堂用水量按10L/人·d计，就餐人员为125人，新鲜水用水量为1.25m3/d(412.5m3/a)。 综上所述：本项目新鲜水总用量为10.504m3/d(3466.32m3/a)。 排水：项目产生的废水为职工生活污水和食堂废水，产污系数均按用水量的 80%计，废水产生量为8.4m3/d（2772m3/a）。其中职工生活污水产生量为7.4m3/d（2442m3/a），食堂废水产生量为1m3/d（330m3/a），食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。 项目水平衡图见图2-1。 单位：m3/d 图2-1 项目给排水平衡图 6、供电 本项目耗电量为750万kWh/a，供电由园区供电管网提供，能够满足企业日常用电需求。 7、供暖 本项目生产不用热，办公室冬季取暖采用空调。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为500人，两班制，每班工作12h，年工作330天。 9、厂区平面布置 项目租赁现有生产厂房，内设7个生产车间：包括制版车间、印刷车间、切纸车间、覆膜车间、折页车间、装订车间、精装车间；3个库房：包括机件库房、书刊成品库房、纸库及办公室，办公室位于厂房北侧2层用于职工办公，一层自西向东为晒版车间，生产调度办公室，机件库及食堂，生产车间自北向南依次为印刷车间、切纸车间、覆膜车间、折页车间、装订车间、精装车间、书刊成品库房、纸库；危废暂存间位于厂区最北侧。 项目平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 制版工艺及产排污节点分析 激光直接制版--免冲洗制版 图2-2 激光直接制版工艺流程及产排污节点示意图 工艺流程简述：使用高能激光直接烧固化印版图文部分，形成图文部分网点后直接上机印刷。 (2)激光直接制版--CTP制版 图2-3 激光直接制版工艺流程及产排污节点示意图 工艺流程简述：使用高能激光直接烧固化变性印版图文部分，经过自动冲版机、烤版设备完成制版后进行印刷。 此过程排污节点主要为显影产生的废显影液残渣S1及冲版废水W1。 (3)手工制版--PS版 图2-4 手工制版工艺流程及产排污节点示意图 工艺流程描述： (1)拼版：将菲林拼成要求的版面。 (2)晒版：将拼好的菲林通过曝光将图文影印到有感光物的PS版上。 (3)显影冲版：将晒制好的印版通过自动冲版机进行显影，将PS版的印刷图文显现出来。废显影液连同冲版水混合后经水循环净化装置分离显影液残渣和水两部分，其中分离出的水作为新鲜水继续冲版利用，不外排；废显影液残渣已经转化为固态，收集后暂存于危险废物暂存间内，交由资质单位处理。 此过程排污节点主要为显影产生的废显影液残渣S2及冲版废水W2。 (4)将PS版放入烤版机中进行烤版，增强耐磨性。 2、图书印刷工艺及产排污节点分析 工艺流程及排污节点图见图2-5。 图2-5 图书印刷生产工艺及排污节点图 工艺流程描述： 切纸：将外购的书版纸用切纸机切割成相应的尺寸备用，此工序会产生废纸和噪声。 此过程排污节点主要为切纸机产生的噪声(N1)、下脚料(S3)。 印刷：将带有图文信息的印版放置于印刷机的印版滚筒上，在印刷过程中油墨经自动供墨系统的管道压入印刷机的墨槽中，经印刷机墨路系统传递油墨转移到印版滚筒上，使油墨转移到纸张上。 此过程排污节点主要为印刷过程中产生的非甲烷总烃(G1)、印刷机产生的噪声(N2)、使用大豆植物油墨产生的废油墨桶(S4)及废油墨桶内衬袋(S5)。 覆膜：将印刷品与塑料薄膜经加热、加压后粘合在一起，使纸印刷品的表面更加平滑光亮增加耐磨性。 此过程排污节点主要为覆膜过程中产生非甲烷总烃(G2)。 (4)折页：将印刷好的纸张需要折页的要通过折页机进行折页。 此过程排污节点主要为折页机产生的噪声(N3)、折页产生的残次品(S6)。 (5)装订：据客户要求将整理好的书刊采用装订机、锁线机、胶订机进行装订。 此过程排污节点主要为装订工序热熔胶加热挥发产生的非甲烷总烃(G3)、装订机、胶订机及胶订联动线产生的噪声(N4)及热熔胶的废包装袋(S7)。 (6)切书：将装订好的书刊利用三面切书机进行修边切割。 此过程排污节点主要为切书后产生的下脚料(S8)、三面刀产生的噪声(N5)。 (7)包装入库：将上述成品进行包装入库，等待发货。 此外，食堂油烟(G4)，全开纸包装产生的废纸袋(S9)，印刷完成后产生的废印版(S10)，设备清理产生的废抹布(S11)，活性炭吸附装置产生废活性炭(S12)，配套风机产生高分贝噪声(N6)，职工生活盥洗废水COD、氨氮、TN、TP、SS (W3)、食堂废水COD、氨氮、TN、TP、SS、动植物油(W4)和生活垃圾(S13)。 表2-6 本项目主要排污节点汇总一览表 类别 序号 污染源/生产工序 主要污染物 排放特征 治理措施 废气 G1 西侧印刷废气 非甲烷总烃 连续 印刷机机组上方安装集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒(1套)(编号：DA001) 东侧印刷废气 连续 印刷机机组上方安装集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒(1套)(编号：DA002) G2 覆膜废气 连续 覆膜机上方安装集气罩、胶订机胶锅上方安装集气罩+二级活性炭吸附装置(1套)+15m高排气筒(1根)(DA003) G3 胶订废气 连续 G4 食堂油烟 油烟 间断 油烟净化器(1套)净化后引至房顶排放 废水 W1、W2 冲版废水 显影剂、pH、COD 间断 冲版废水经循环净化机净化后循环使用，不外排 W3 职工盥洗废水 COD、氨氮、TN、TP、SS 间断 食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。 W4 食堂废水 COD、氨氮、TN、TP、SS、动植物油 间断 噪声 N1 切纸机 Leq 间断 选取低噪声设备、基础减振，厂房隔声，设隔声罩等 N2 印刷机 间断 N3 折页机 间断 N4 装订机、胶订机及精装联动线 间断 N5 三面刀和切纸刀 间断 N6 风机 连续 固废 S3 切纸工序 下脚料 间断 统一收集后外售综合利用 S8 切书工序 间断 S6 折页工序 残次品 间断 S7 装订工序 废包装袋 间断 S9 全开纸包装 废纸袋 间断 S10 印刷后的印版 废印版 间断 生产厂家回收利用 S1、S2 制版工序 废显影液残渣 间断 暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置 S4 印刷工序 废油墨桶 间断 S5 废油墨桶内衬袋 间断 S11 设备清理 废抹布 间断 S12 治理设施 废活性炭 间断 S13 职工生活 生活垃圾 间断 交由当地环卫部门处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司闲置厂房，不存在原有污染情况和环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目位于工业园区内，厂界周边50m范围内无声环境保护目标，在采取分区防控要求后不存在土壤及地下水污染途径，故不开展生态环境、声环境、土壤环境及地下水环境的现状调查及监测工作。 1、大气环境 (1)区域基本污染物环境质量现状数据 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中对环境空气功能区的分类，项目所在区域环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值及修改单要求。根据2020年满城区住建局环境空气自动监测站点统计的监测数据如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 113μg/m3 35μg/m3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 60μg/m3 70μg/m3 超标 SO2 年平均质量浓度 11μg/m3 60μg/m3 达标 NO2 年平均质量浓度 34μg/m3 40μg/m3 达标 CO 24小时平均第95百分位数 2.3mg/m3 4mg/m3 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 195μg/m3 160μg/m3 超标 由上表可知，除 PM10、PM2.5、O3略有超标外，其他指标均满足《环境空气质量标准》二级标准及修改单(生态环境部公告2018年第29号)要求，PM2.5年均值、PM10年均值、O3年均值均超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单(生态环境部公告2018年第29号)要求，区域为不达标区。 随着区域环境政策的实施，通过淘汰分散燃煤锅炉、煤质管控、集中整治“散乱污”企业、重污染企业搬迁、工业企业和园区清洁化整治、开展 VOCs 专项治理、机动车污染整治、扬尘污染综合整治等手段措施，保定市环境空气质量将得到改善。 (2)其他污染物环境质量现状 本项目其他污染物为非甲烷总烃，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本项目引用“保定九孚生化有限公司改建项目”环境影响评价期间监测数据，引用监测点位为张辛庄村，距离本项目约912m，监测时间为2021年7月13日到7月19日，符合时效性要求。 ①监测布点 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称 监测点位坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 1小时平均浓度 张辛庄村 115°21'0.07" 38°51'21.80" 非甲烷总烃 2021年7月13日~19，每天监测次(02、08、14、20时)，每小时至少有45分钟的采样时间 SE 912m ②监测分析方法 采样方法按照《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T194-2005)进行，分析方法按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)规定的方法进。 表3-3 各监测因子分析方法及检出限 序号 检测项目 分析方法及代号 检出限 1 非甲烷总烃 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017 0.07mg/m3 (以碳计) ③监测结果 表3-4 其他污染物环境质量现状(监测结果)表 监测点位名称 与项目方 位和距离 污染物 监测项目 评价标准(mg/m3) 浓度范围/(mg/m3) 最大占标率% 评价结果 张辛庄村 厂区SE，912m 非甲烷总烃 1 小时浓度 2 0.42~0.54 0.27 达标 根据上表，项目所在区域非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃》(DB 13/1577-2012)二级标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界周边500m范围内无村庄、学校、医院等大气环境敏感目标；厂界周边50m范围内无声环境保护目标；厂界周边500m范围内存在保定市一亩泉饮用水源保护区，将其作为本项目地下水环境保护目标；本项目租赁保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司厂房现有厂房，不征用土地，因此不再设置生态环境保护目标。 本项目地下水环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目环境保护目标一览表 环境要素 保护目标名称 保护对象 相对厂址方向 与厂界最近距离 保护要求 地下水 保定市一亩泉饮用水源保护区 保定市一亩泉饮用水源地 N 380m 不影响饮用水质 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 印刷、覆膜以及装订工序热熔胶加热挥发产生的VOCs(以非甲烷总烃计)有组织排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中“印刷工业”排放标准；厂界无组织执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准，厂内无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中的特别排放限值。 大气污染物排放标准及限值详见表3-6。 表3-6 大气污染物排放标准一览表 类别 污染源 污染物 排气筒高度 排放限值 单位 标 准 来 源 废气 印刷、覆膜及胶订产生的废气 非甲烷 总烃 15m排气筒，全 厂共设 置3根 排放浓度≤50 厂界浓度≤2.0 mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB 13/2322-2016)表1“印刷工业”标准及表2标准 厂房外监控点任意1h平均浓度≤6.0 mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 厂房外监控点任意一次浓度≤20 mg/m3 2、废水 本项目废水主要为食堂废水和职工生活盥洗废水。 食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。 3、噪声 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 表3-8 施工期污染物排放标准 类别 污染物 排放标准 标准来源 噪声 Leq(A) 昼间：70dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 夜间：55dB(A) 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 表3-9 噪声排放标准 单位：dB(A) 污染源 污染物 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 厂界 噪声 等效连续A声级 3类 65 55 4、固废 一般工业固体废物处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准；危险废物厂区临时贮存应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放总量控制原则 结合本项目特点及排污特征，确定本项目污染物总量控制因子为：COD、氨氮、TN、TP、SO2、NOx、VOCs、颗粒物。 二、建设项目总量控制指标 (1)废水污染物 本项目无生产废水产生；生活污水主要为职工生活盥洗废水及食堂废水，食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。因此，本项目不设置废水总量指标。 (2)废气污染物 项目生产不用热，办公室冬季取暖采用空调，不涉及SO2、NOx、颗粒物排放。生产过程中印刷、覆膜及胶订工序热熔胶加热挥发产生的废气经收集后，通过二级活性炭吸附装置处理后，经1根15米高排气筒排放，产生主要污染因子为非甲烷总烃。 根据环评核算，本项目污染物总量控制指标建议值为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、TN：0t/a、TP：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs(以非甲烷总烃计)：0.971t/a、颗粒物：0t/a。 表3-10 本项目污染物排放量一览表 单位：t/a 项目 废气 废水 SO2 NOx VOCs 颗粒物 COD 氨氮 TN TP 排放量 0 0 0.971 0 0 0 0 0 按照生态环境部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197 号)和生态环境厅《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》(冀环办字函[2020]247 号)，该项目属允许类，按照“增一减二”的原则，本项目需置换 VOCs1.942t/a。已于2022年4月25日确定置换方案(满总量2022106)见附件。 VOCs 减排量预支竞秀区分局中国乐凯集团有限公司新增碳吸附系统项目（预计减排量905.66吨，河北凯勒弗金属制品制造有限公司机械构件加工生产等十七个项目已使用V0Cs28.172吨，剩余VOCs877.488吨），本项目置换后剩余挥发性有机物 875.546吨。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房，无土建施工，不新增占地和建筑物，只是生产设备的安装与调试，施工期产生的影响主要是生产设备调试噪声，由于生产设备均位于封闭厂房内，且调试时间较短，不会对外环境产生明显影响，故不再进行施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气环境影响分析 本项目废气主要为印刷、覆膜以及胶订工序热熔胶加热挥发产生的废气(非甲烷总烃)。 1.1废气污染源源强核算 (1)印刷废气 项目印刷废气建设2套二级活性炭吸附装置，生产厂房西侧、东侧各1套。由表7显示，本项目共建设印刷机77台，西侧治理设施处理38台印刷机产生的废气，东侧治理设施处理39台印刷机产生的废气。 ①西侧印刷废气 西侧印刷废气采用印刷机机组上方安装集气罩收集后，经1套“二级活性炭吸附装置”处理，处理后废气经1根15m高排气筒（DA001）排空。 项目油墨年用量为250t/a，西侧印刷机油墨用量为123t/a，参照《第二次全国工业污染源产排污核算系数手册》中C2311书、报刊印刷行业，印刷使用植物大豆平版油墨，废气产生量取14kg/吨-原料进行核算。 非甲烷总烃产生量为1.722t/a，风机风量为15000m3/h，年工作7920h。经核算，非甲烷总烃有组织产生浓度为13.0mg/m3。收集效率为90%，活性炭吸附床对非甲烷总烃吸附率均为90%，因此非甲烷总烃有组织排放量约为0.155t/a。经核算非甲烷总烃有组织排放浓度为1.3mg/m3，排放速率为0.020kg/h。废气排放满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准要求。 西侧印刷未被集气罩收集非甲烷总烃量较小，为0.172t/a，车间封闭，微负压生产，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃≤2.0mg/m³的要求。 表4-1 西侧印刷废气产排情况 污染源 污染物 产生 浓度 mg/m3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 净化 效率 % 排放 浓度 mg/m3 排放 速率 kg/h 排放量 t/a 西侧印刷废气有组织 非甲烷总烃 13.0 0.330 1.60 90 1.3 0.020 0.160 无组织 非甲烷总烃 / 0.022 0.172 / / 0.022 0.172 ②东侧印刷废气 东侧印刷废气采用印刷机机组上方安装集气罩收集后，经1套“二级活性炭吸附装置”处理，处理后废气经1根15m高排气筒（DA002）排空。 西侧印刷机油墨用量为127t/a，参照《第二次全国工业污染源产排污核算系数手册》中C2311书、报刊印刷行业，印刷使用植物大豆平版油墨，废气产生量取14kg/吨-原料进行核算。 非甲烷总烃产生量为1.778t/a，风机风量为15000m3/h，年工作7920h。经核算，非甲烷总烃有组织产生浓度为13.5mg/m3。收集效率为90%，活性炭吸附床对非甲烷总烃吸附率均为90%，因此吸附后非甲烷总烃有组织排放量约为0.160t/a。经核算非甲烷总烃有组织排放浓度为1.3mg/m3，排放速率为0.020kg/h。废气排放满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准要求。 东侧印刷未被集气罩收集非甲烷总烃量较小，为0.178t/a，车间封闭，微负压生产，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃≤2.0mg/m³的要求。 表4-2 东侧印刷废气产排情况 污染源 污染物 产生 浓度 mg/m3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 净化 效率 % 排放 浓度 mg/m3 排放 速率 kg/h 排放量 t/a 东侧印刷废气 有组织 非甲烷总烃 13.5 0.202 1.60 90 1.3 0.020 0.160 无组织 非甲烷总烃 / 0.022 0.178 / / 0.022 0.178 (2)覆膜、胶订废气 覆膜、胶订产生的废气中，通过覆膜机上方安装集气罩、胶订机胶锅上方安装集气罩收集后，经1套“二级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根15m高排气筒（DA003）排空。 水性覆膜胶用量为16t/a，胶订使用热熔胶量为110t/a，参照《第二次全国工业污染源产排污核算系数手册》中C2311书、报刊印刷行业，覆膜使用水性覆膜胶，废气产生量取32kg/吨-原料进行核算；胶装使用热熔胶，废气产生量取10kg/吨-原料进行核算。 非甲烷总烃有组织产生量分别为0.512t/a、1.1t/a，共计1.612t/a。风机风量为15000m3/h，年运行7920h。经核算非甲烷总烃有组织产生浓度为12.2mg/m3。收集效率为90%，活性炭吸附床对非甲烷总烃吸附率均为90%，因此吸附后非甲烷总烃有组织排放量为0.145t/a。经核算非甲烷总烃有组织排放浓度为1.2mg/m3，排放速率为0.018kg/h。废气排放满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准要求。 未被集气罩收集非甲烷总烃量较小，为0.161t/a，车间封闭，微负压生产，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃≤2.0mg/m³的要求。 表4-3 覆膜、胶订废气产排情况 污染源 污染物 产生浓度 mg/m3 产生 速率 kg/h 产生量 t/a 净化 效率 % 排放 浓度 mg/m3 排放 速率 kg/h 排放量 t/a 覆膜、胶订废气 有组织 非甲烷总烃 12.2 0.183 1.451 90 1.2 0.018 0.145 无组织 非甲烷总烃 / 0.020 0.161 / / 0.020 0.161 (3)食堂油烟 项目食堂采用天然气清洁能源，在烹饪、煎炸会有少量油烟产生。提供早、中、晚饭，企业劳动定员500人，因员工大多为附近村民，预计25%员工在厂内用餐，用餐人数为125人次/天，厨房设4个灶头，油烟废气收集后经具有国家环保认证的油烟净化设施处理，净化效率80%以上，通过专用结构烟道于楼顶排放。油烟排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型饮食单位排放要求。 |

项目废气污染源源强核算结果及相关参数情况见表4-4。 表4-4 项目废气污染源源强核算结果及相关参数情况一览表 产排污环节 污染物 产生浓度及产生量 排放 形式 治理措施 排放情况 排放 时间(h) 产生 浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 名称 处理 能力(m3/h) 收集 效率(%) 去除率(%) 是否为可行技术 排放 浓度(mg/m3) 排放 速率(kg/h) 排放量(t/a) 西侧印刷废气 非甲烷总烃 13.0 1.550 有组织 印刷机机组上方安装集气罩收集 二级活性炭吸附装置(1套)+15m排气筒(DA001) 15000 90 90 是 1.3 0.020 0.155 7920 / 0.172 无组织 车间封闭 / / / 是 / 0.022 0.172 东侧印刷废气 非甲烷总烃 13.5 1.60 有组织 印刷机机组上方安装集气罩收集 二级活性炭吸附装置(1套)+15m排气筒(DA002) 15000 90 90 是 1.3 0.020 0.160 7920 / 0.178 无组织 车间封闭 / / / 是 / 0.022 0.178 覆膜、胶订废气 非甲烷总烃 12.2 1.451 有组织 覆膜机上方安装集气罩、胶订机胶锅上方安装集气罩 二级活性炭吸附装置(1套)+15m排气筒(DA003) 15000 90 90 是 1.2 0.018 0.145 7920 / 0.161 无组织 车间封闭 / / / 是 / 0.020 0.161 表4-5 排放口基本情况一览表 名称 排放参数 执行标准 排放口编号 经度 纬度 排放口高度 排气筒内径 温度 类型 西侧印刷废气排放口 DA001 115.338252 38.861631 15m 0.7m 25℃ 一般排放口 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中“印刷工业”有机废气排放口排放标准 东侧印刷废气排放口 DA002 115.339879 38.861613 15m 0.7m 25℃ 一般排放口 覆膜、胶订废气排放口 DA003 115.339839 38.861191 15m 0.7m 25℃ 一般排放口

|  | 1.2废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ 1246-2022)、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ 1066-2019)及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)中相关规定，制定本项目监测方案，监测方案见表4-6。 表4-6 项目废气监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 排气筒监测口DA001 非甲烷总烃 1次/半年 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中“印刷工业”有机废气排放口排放标准 排气筒监测孔DA002 非甲烷总烃 1次/半年 排气筒监测孔DA003 非甲烷总烃 1次/半年 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其它企业标准 车间口 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 1.3达标分析 经核算，西侧印刷产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后排放浓度约为1.3mg/m3，排放速率为0.020kg/h，排放量约为0.155t/a；东侧印刷产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后排放浓度约为1.3mg/m3，排放速率为0.020kg/h，排放量约为0.160t/a；覆膜、胶订产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后排放浓度为1.2mg/m3，排放速率为0.018kg/h，排放量为0.145t/a。均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中“印刷工业”有机废气排放口排放标准(≤50mg/m3，去除效率≥70%)。 西侧印刷、东侧印刷、覆膜及胶订非甲烷总烃无组织排放量分别为0.172t/a、0.178t/a、0.161t/a。其中厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB 13/2322-2016)表2其他企业标准(厂界浓度≤2.0mg/m3)，厂区内无组织排放浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1厂区内无组织排放限值(厂房外监控点任意1h平均浓度≤6.0mg/m3、厂房外监控点任意一次浓度≤20mg/m3)。 1.4污染治理技术可行性 本项目印刷、覆膜及胶订产生废气采用3套“二级活性炭吸附装置”处理。 (1)处理技术可行性分析 有机废气常用的治理方法有燃烧法、催化燃烧法、吸附法、吸收法、冷凝法、低温等离子法、光催化氧化法等。各种处理工艺技术特点对比如下表： 表4-7 常用的有机废气处理方法对比 净化工艺 处理有机废气特点 燃烧法 将废气中有机物作为燃料焚烧或将其在高温（600~1100摄氏度）下氧化分解，适于处理中高浓度范围的废气净化 催化燃烧法 在催化剂作用下，温度200~400多摄氏度将碳氢化合物氧化为CO2和H2O，用于各种浓度废气的净化 吸附法 用适当的吸收剂对废气中有机物进行物理吸收，主要适于低浓度有机废气的净化 吸收法 用适当的吸收剂对废气中有机组分进行物理吸收，主要适于含颗粒物的废气净化 冷凝法 采用低温，使有机物冷却组分冷却到露点以下，液化回收，主要适用于高浓度废气净化 低温等离子法 在电厂作用下，产生电子轰击污染物分子，使其转换成各种活性分子，与空气中的氧及产生的氧离子等结合为稳定的、无污染的化合物及少量的其他小分子物质，主要适于低浓度有机废气的净化 光氧催化法 主要利用特定波长的光照射光催化剂，产生氧化能力极强的臭氧，将吸附在废气污染物氧化为低分子的无毒无害物质 活性炭吸附装置：蜂窝状活性炭因其特殊的物理性状使其性能得到进一步优化，其床层阻力低，设备气速可在较大范围内选取，蜂窝状结构材料安装结合紧凑，不易发生破损现象。考虑投资、运行能耗等因素，结合项目实际工况低浓度大风量的特点，选用蜂窝状活性炭为吸附剂。采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高达90％。有机废气通过吸附装置，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，达到净化效果。本项目采用上述废气净化设施可使废气污染物做到长期稳定达标排放，同时废气治理成本经济合理。因此，本项目采用的废气治理设施是可行的。 综上，废气治理措施可行。 1.5非正常工况 (1)废气非正常工况污染源源强核算 非正常工况排放指生产中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目将治理设施出现故障，污染物直接排放定为非正常工况下的废气排放源强。非正常工况下，“二级活性炭吸附装置”去除效率按0计算，持续时间按12h计。项目非正常工况废气的排放情况见下表。 表4-8 非正常工况废气排放情况表 产排污环节 污染物种类 非正常 工况 频次 非正常排放浓度/(mg/m3) 非正常排放速率/(kg/h) 持续 时间 措施 西侧印刷废气 非甲烷总烃 废气处理装置出现故障，导致废气未经处理直接排放 1次/a 13.0 0.330 12h/次 制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放 东侧印刷废气 1次/a 13.5 0.202 12h/次 覆膜、胶订废气 1次/a 12.2 0.183 12h/次 (2)废气非正常工况防治措施 ①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 ②定期检修废气处理设备，确保净化效率符合要求；定期更换活性炭或过滤袋，并做好环保台账记录；维护时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 ③设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 采取以上措施后，可最大限度减少废气非正常排放。 1.6 环境影响分析 项目所在区域为大气环境不达标区，不达标因子包括PM10、PM2.5、O3，VOCs是形成PM2.5和O3的重要前体物，是现阶段重点区域O3生成的主控因子。 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》规定：使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 《环境影响评价技术导则 总纲》规定：环境质量不达标的区域，应采取国内外先进可行的环境保护措施。 本项目印刷工序使用油墨的VOCs含量低于10%，可不采取无组织排放收集措施，但由于位于大气环境不达标区，对收集有机废气采取“二级活性炭吸附装置”净化，该措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ 1066-2019)规定的可行措施。 综上，由于本项目大气污染物排放浓度较低，扩散范围有限，并采取了切实有效的可行措施，最终向环境的排放量较小，因此，本项目对大气环境影响较小。 2、废水 项目产生废水主要为冲版循环水和职工生活污水、食堂废水。 (1)冲版循环水 该项目在冲版时会产生一定的显影冲洗废液，据统计，显影液年用量为0.61kg/d(0.2t/a)，在显影后，以水进行冲洗，冲洗用循环水量约80L/d(26400L/a)，偱环水全部为印版冲洗用水，冲版补充水为4L/d(1320L/a)，冲洗废水循环使用，不外排。 冲版水循环净化机工作原理：冲版水循环系统与冲版机连线使用，该设备将使用过的冲版水进行化学处理后再过滤，从而将废水处理为可以重新冲版使用的净水，如此往复、循环使用，既减少废水排放又节省自来水。设备全自动化运行，无需人工干预。 (2)职工生活污水和食堂废水 项目产生的废水为职工生活污水和食堂废水，主要污染物包括COD、氨氮、TN、TP、SS、动植物油。产污系数均按用水量的80%计，废水产生量为8.4m3/d（2772m3/a）。其中职工生活污水产生量为7.4m3/d（2442m3/a）；食堂废水产生量为1m3/d（330m3/a），食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。 污染物产排污情况见下表4-9。 表4-9 废水污染物产排污情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 污染物产生浓度mg/L 污染物产生量t/a 治理设施 治理效率% 是否为可行技术 排放去向 排放方式 职工生活 职工生活盥洗废水 COD 500 1.221 化粪池 60 是 食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。 不外排 氨氮 25 0.061 0 TN 40 0.098 0 TP 3 0.007 0 SS 200 0.488 70 食堂 食堂废水 COD 400 0.132 隔油池+化粪池 60 氨氮 25 0.008 0 TN 40 0.013 0 TP 3 0.001 0 SS 300 0.099 70 动植 物油 120 0.040 50 3、噪声 3.1噪声影响分析 本项目噪声主要为切纸机、印刷机、覆膜机、胶订机、装订机、风机等机械设备运行时产生的设备噪声。根据类比分析，产噪声级值在65～90dB(A)之间。该项目主要采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。 本项目噪声源的源强见表4-10。 表4-10 噪声源及防治措施一览表 序号 噪声源 数量(台/套) 最大噪声级[dB(A)] 防治措施 降噪值[dB(A)] 到厂界距离（m） 东 南 西 北 1 印刷机 77 85 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 15 16 177 10 49 2 切书机 25 80 15 16 183 108 80 3 胶订机、装订机、胶订联动线 18 85 15 16 123 60 99 4 精装联动线 2 85 15 96 108 10 136 5 折页机 40 75 15 97 122 10 98 6 西侧风机 1 90 15 135 204 9 66 7 东侧风机 1 90 15 9 162 135 103 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用半自由场点声源随距离衰减公式计算项目噪声对环境的影响。公式如下： Lp=LWA-20lgr-△L 式中：Lp—距声源r处的声压级(dB)； LWA——声源的声功率级(dB)； r—声源距预测点的距离，m； △L—各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 在正常生产情况下进行预测，代入模式计算，项目运营过程中，经过防治措施后预计厂界噪声值情况见下表。 表4-11 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 时间 贡献值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值dB（A） 51.33 36.17 54.2 42.02 评价标准dB（A）（昼间） 65 65 65 65 评价标准dB（A）（夜间） 55 55 55 55 评价结果 达标 达标 达标 达标 通过上表预测结果表明，厂界昼间噪声贡献值为36.17~54.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 因此，本项目噪声不会对周围声环境产生明显不利影响。 3.2噪声监测计划 通过对企业噪声防治设施进行监督检查，掌握噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求。根据该项目生产特点和主要污染物排放情况，提出如下监测要求： a、厂方应定期对厂界噪声进行监测； b、建设单位可进行监测的项目定期向管理部门上报监测结果，建设单位不能自行进行监测的项目需委托有监测资质单位进行监测； c、监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测； d、根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)中相关规定，制定本项目监测方案，监测方案见表4-12。 表4-12 项目噪声监测计划一览表 环境要素 监测布点 监测污染物 监测频次 执行标准 噪声 厂界外1m Leq(A) 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 4、固体废物 4.1固体废物产生和处置情况 本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物。其中，一般工业固体废物主要包括下脚料、残次品、废包装袋、废纸袋、废印版以及职工生活垃圾；危险废物主要为废显影液残渣、废油墨桶、废活性炭、废抹布以及废油墨桶内衬袋。 (1)生活垃圾 本项目劳动定员为500人，年工作天数为330天，厂区职工生活垃圾按0.5kg/人·d 计，则生活垃圾产生量约82.5t/a，交由当地环卫部门处置。 (2)一般工业固体废物 下脚料：下脚料产生量约为2t/a。统一收集后外售综合利用。 残次品：折页工序产生的残次品产生量约为1t/a，统一收集后外售综合利用。 废印版：废印版产生量约为3.59万张/a，收集后由生产厂家回收利用。 废包装袋： 废包装袋产生量约为1.1t/a，统一收集后外售综合利用。 废纸袋：废纸袋产生量约为1t/a，统一收集后外售综合利用。 (3)危险废物 废油墨桶：印刷过程中废油墨桶的产生量约为1250个/a，暂存于危险废物暂存间内，委托有危废处理资质单位进行处理。 废油墨桶内衬袋：油墨桶内废油墨桶内衬袋的产生量约为0.12t/a，暂存于危险废物暂存间内，委托有危废处理资质单位进行处理。 废显影液残渣：产生量约为0.1t/a，暂存于危险废物暂存间内，委托有危废处理资质单位进行处理。 废抹布：产生量约为0.1t/a，暂存于危险废物暂存间内，委托有危废处理资质单位进行处理。 废活性炭：项目废活性炭产生量约为4.8t/a。属于《国家危险废物名录》(2021年版)中“HW49 其他废物”，废物代码为900-039-49。 本项目产生的固体废物能够妥善处理或综合利用，措施可行，不会对周围环境产生明显影响。 项目固体废物的产生量及处置措施见表4-13。 表4-13 项目固体废物的产生量及处置措施一览表 生产工序 名称 产生量 属性 废物类别 废物代码 处置措施 切纸、切书工序 下脚料 2t/a 一般固废 Ⅵ非特定行业生产过程中产生的一般固体废物 900-999-99 统一收集后外售综合利用 折页工序 残次品 1t/a 装订工序 废包装袋 1.1t/a 全开纸包装 废纸袋 1t/a 印刷工序 废印版 3.59万张/a 由生产厂家回收利用 活性炭吸附 装置 废活性炭 4.8t/a 危险废物 HW49 900-039-49 暂存于危险废物暂存间内，委托有危废处理资质单位进行处理 印刷工序 废油墨桶 1250个/a HW49 900-041-49 油墨桶内 废油墨桶内衬袋 0.12t/a HW49 900-041-49 设备清理 废抹布 0.1t/a HW49 900-041-49 制版工序 废显影液残渣 0.1t/a HW16 266-010-16 职工生活 生活垃圾 82.5t/a 一般固废 -- -- 收集后由环卫部门统一清运处理 4.2 一般固体废物影响分析 项目产生的下脚料、残次品、废包装袋、废纸袋以及废印版属于一般工业固废，建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，堆场必须做好堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好固体废物转移运输途中的污染防范措施，在落实好各项污染防治措施的前提下，项目产生的一般固体废物不会对周围环境产生不利影响。 4.3 危险废物影响分析 (1)危险废物产生情况 本项目危险废物汇总情况见表4-14。 表4-14 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(t/a) 产生工序及装置 形 态 主要 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-039-49 4.8t/a 废气处理 固态 有机物 1年 T 暂存危险废物暂存间内，定期交资质单位处置 2 废显影液残渣 HW16 266-010-16 0.1t/a 制版工序 固态 显影液、水 生产过程中产生 T 3 废油墨桶 HW49 900-041-49 1250个/a 印刷工序 固态 油墨、金属桶 T/In 4 废油墨桶内衬袋 HW49 900-041-49 0.12t/a 印刷工序 固态 沾染的油墨 T/In 5 废抹布 HW49 900-041-49 0.1t/a 设备清理 固态 沾染的油墨 T/In 项目危废存储设施情况如见下表4-15。 表4-15 危废存储设施情况一览表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 最大贮存量 贮存 能力 贮存 周期 危险废物暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 危险废物暂存间 125m2 桶装 4.8t 30t 1年 废显影液残渣 HW16 266-010-16 桶装 0.1t 废油墨桶 HW49 900-041-49 / 1250个 废油墨桶内衬袋 HW49 900-041-49 袋装 0.12t 废抹布 HW49 900-041-49 袋装 0.1t 由上表可知，贮存周期内，危险废物暂存间可接收本项目产生的全部危险废物。 (2)危险废物贮存场所(设施)污染防治措施 危险废物暂存间建筑面积约125m2，应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)规定设置警示标志，危废地面铺设2mm厚HDPE膜或其他人工防渗层，其等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s。 同时，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容(不相互反应)。④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留五年。⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 (3)运输过程的污染防治措施 危险废物暂存间位于车间南侧，生产过程中产生的危险废物采用人工运输，如规范危险废物收集过程操作，避免危险废物遗撒在包装桶表面，可有效避免运输过程对周围环境产生的不利影响。 (4)结论 本项目贮存危废种类主要为废活性炭(“HW49 其他废物”中“900-039-49”，毒性，产生量为4.8t/a)、废显影液残渣(“HW16 专用化学产品制造”中“266-010-16”，毒性，产生量为0.1t/a)、废油墨桶(“HW49 其他废物”中“900-041-49”，毒性/感染性，产生量为1250个/a)、废油墨桶内衬袋(“HW49 其他废物”中“900-041-49”，毒性/感染性，产生量为0.12t/a)、废抹布(“HW49 其他废物”中“900-041-49”，毒性/感染性，产生量为0.1t/a)。危险废物暂存间地面采取水泥硬化，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；危废盛装于密闭容器中分区进行存放；设置专门运输路线并分派专人进行转运，运输路线均设置于厂区内，项目危废均盛装于密闭容器，最大程度减少收集、运输及贮存过程产生的跑冒滴漏现象。采取上述治理措施后，可有效预防项目建设对周边环境的不利影响。 4.3固体废物影响分析结论 在采取上述措施后，项目营运过程中产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境造成污染。 5、土壤及地下水环境影响分析及环保措施 本项目可能对土壤及地下水造成影响的途径主要为生产过程中使用原材料和产生的废水、固废，同时防渗层发生破裂时，渗入土壤，同时影响地下水，项目所用原辅材料主要为油墨、显影液、润版液等，不含重金属等有毒有害物质。 同时为加强对土壤、地下水的保护，避免非正常排放对地下水造成污染影响，企业对厂区进行分区防渗，按时检查原料、废水、固废贮存情况。采取以上防控措施后，本项目对土壤、地下水影响极小。 因本项目对地下水和土壤污染影响较小，分析认为本项目不需进行跟踪监测，厂区分为一般防渗区和简单防渗区，具体措施下表： 表4-16 土壤及地下水防治措施一览表 类别 防治对象 具体措施 源头控制 制版工段 制版的显影工序在制版车间进行，提高显影液利用率，尽可能避免显影液跑冒滴漏，定期清理地面 印刷工段 印刷采用自动供墨系统，尽可能避免印刷过程中油墨跑冒滴漏 冲版水水循环处理环节 采用地上冲版水循环净化机，采用防腐材料，确保设施密封完好，防治废水跑冒滴漏 危险废物收集、运输、贮存环节 危险废物采用专用包装材料收集，合理规划厂内运输路线，避免危险废物遗撒，危险废物暂存间采取“三防”措施 分区防渗 制版车间 现有厂房内为裸露地面未硬化，本项目需采用一般防渗，铺底地面采取10cm混凝土硬化，设施材质满足防腐防渗要求 印刷车间 现有厂房内部分为裸露地面未硬化，本项目需采用一般防渗，建设铺底地面，采取10cm混凝土硬化措施，增强防渗效果 装订、覆膜车间 现有厂房内为裸露地面未硬化，本项目需采用一般防渗，建设铺底地面，采取10cm混凝土硬化措施，增强防渗效果 危险废物暂存间 采取重点防渗，地面采取不低于10cm混凝土硬化，并铺设沥青毡或其他防水材料，表面涂覆环氧树脂漆，门口设置围堰 厂区道路 现有厂区内部道路已采用一般地面硬化简单防渗，满足要求。 厂区分区防渗情况见下图。 图例： 重点防渗； 一般防渗； 简单防渗 图4-1 厂区分区防渗示意图 项目经采取上述有效的地下水及土壤防控措施后，不会对项目周边地下水及土壤环境造成明显影响。 6、环境风险 6.1建设项目风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，企业生产过程中涉及环境风险物质为液体物料、危险废物暂存间内暂存的危险废物，具体数量见表4-17，理化性质详见表4-18。 表4-17 风险物质数量、特性表 位置 名称 最大暂存量 风险物质 含量 贮存场所 临界量t 临界量判断依据 库房 油墨 10t 油墨 -- 机件库房 2500 《HJ/T 169-2018》附录B 显影液 40kg 显影液 -- -- 润版液 60kg 润版液 -- -- 危险废物暂存间 废活性炭 4.8t/a 有机物 -- 危险废物暂存间 -- 废显影液残渣 0.1t/a 显影液残渣 -- -- 废油墨桶 1250个/a 桶壁沾染的油墨 -- -- 废油墨桶内衬袋 0.12t/a 塑料袋沾染的油墨 -- -- 废抹布 0.1t/a 沾染的油墨 -- -- 表4-18 危险化学品理化性质 名称 风险类型 理化性质 废活性炭 毒性 废活性炭是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳，是一种多孔碳，堆积密度低，比外表积大。废活性炭具有一种激烈的“物理吸附”和“化学吸附”的效果，可将某些有机化合物吸附而达到去除效果。废活性炭所含的主要元素是碳，其含量为90%~95%；其次是有机组成部分，其间氧含量为4%~5%，氢含量为1%~2% 油墨 毒性 合成树脂：20%-30%，植物油：35%-55%，有机颜料：10%-20% 显影液 毒性 显影液是一种化学用品的成分，主要是用硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银等硼酸、对苯二酚配合组成的一种特殊的用材 润版液 毒性 在胶印中，润版液的所起的作用主要体现在三方面：一是在印版空白部份形成水膜；二是补充在印刷过程中损坏的亲水层；三是降低印版的表面温度，免酒精润版液中无酒精、异丙醇，主要成分为甘油、阿拉伯树胶、柠檬酸钠、柠檬酸、水等。 本项目涉及环境风险物质主要为油墨、显影液、润版液、废活性炭、废油墨桶、废显影液残渣。原料存放于库房内，废活性炭、废油墨桶及废显影液残渣密闭贮存于危险废物暂存间，不构成重大危险源。 6.2环境风险物质可能影响途径 ①生产、贮运过程中影响途径 造成原材料泄露的原因如下： A.包装桶破损、倾倒导致事故； 造成危险废物脱附燃烧原因分析如下： A.由于管理不善遇明火，在火灾状态下有机物脱附和燃烧导致次生污染。 ②危险物质向环境转移的途径 本项目液体物料泄露，通过地表径流进入水体、土壤造成污染。若危险废物管理不当，遇明火易发生火灾、爆炸使活性炭脱附燃烧或其他意外的突发或非突发事件，导致的危险废物或危险废物组分泄漏到空气、土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害。 6.3环境风险防范措施 ①液体物料泄漏的防范措施：生产车间、库房周围均为不发生火花混凝土地面，电气、仪表均按电气设计规定的防暴、防雷场所等级进行设计，库房设置若干空桶、收集和吸附材料并配备灭火器。 ②危险废物泄漏火灾防范措施：采用密闭包装，危险废物暂存间采用重点防渗，地面采取不低于10cm混凝土硬化，并铺设沥青毡或其他防水材料，表面涂覆环氧树脂漆，门口设置围堰，并配备灭火器。 在落实上述环境风险防范措施前提下，本项目环境风险可控。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 西侧印刷废气 | 非甲烷总烃 | 印刷机机组上方安装集气罩+二级活性炭吸附装置(1套)+1根15m高排气筒(DA001) | 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB 13/2322-2016)表1“印刷工业”标准及表2其他企业标准，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 东侧印刷废气 |  | 印刷机机组上方安装集气罩+二级活性炭吸附装置(1套)+1根15m高排气筒(1套)(DA002) |  |
|  | 覆膜、胶订废气 |  | 覆膜机上方安装集气罩、胶订机胶锅上方安装集气罩+二级活性炭吸附装置(1套)+1根15m高排气筒(1套)(DA003) |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 符合环保要求的油烟净化器1套 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型饮食单位排放标准 |
| 地表水环境 | 冲版废水 | 显影剂、pH、COD | 经循环净化机处理后循环使用，不外排。 | / |
|  | 食堂废水 | COD、氨氮、TN、TP、SS | 食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。 | / |
|  | 职工生活污水 | COD、氨氮、TN、TP、SS、动植物油 |  |  |
| 声环境 | 生产设备、风机 | 声压级 | 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准 |
| 电磁 辐射 | / |
| 固体废物 | 下脚料、残次品、废包装袋、废纸袋统一收集后外售综合利用；废印版由生产厂家回收利用；职工生活垃圾交由当地环卫部门处置；废活性炭、废油墨桶、废显影液残渣、废油墨桶内衬袋、废抹布暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位定期收集处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地下水： 生产车间地面采取粘土铺底，再在上层用水泥进行硬化。 土壤： ①建设单位对生产车间地面等均采取防渗措施；建立巡检制度，加强对库区原辅材料位置防渗工程等关键点位的检查，若发现问题应及时维修。 ②对生产过程中涉及到的工艺设备、环保设备，建立良好的检查、维护制度。在生产过程中如果发现跑、冒、滴、漏现象，要及时处理。 ③按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。项目占地范围内加强厂区绿化，以种植具有较强吸附能力的植物为主。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 风险物质的贮存应在远离生活办公区、远离人群密集区的区域，在生产区的布置上充分考虑风向因素，安全防护距离，消防和疏散通道以及人货分流等问题。生产车间周围均为不发生火花混凝土地面，电气、仪表均按电气设计规定的防暴、防雷场所等级进行设计。工作中加强巡检，重点检查物料情况，检查现场有无泄漏点，发现问题及时处理。 |
| 其他环境管理要求 | 项目的建设应遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。且项目竣工后应按照规定办理竣工验收手续，经验收合格后方可投入使用。同时企业应贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，建立排污口规范化档案及环境管理台账。 (1)排污口规范要求 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。 ①废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 ②固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 表5-1 排放口标志牌示例 排放口名称 排放口编号 图形示例 废气排放口 DA001、DA002、DA003 噪声排放源 / 一般固废贮存场所 / 危险废物暂存场所 / 危险废物暂存间标识要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单相关规定要求，危险废物暂存间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表5-2 危险废物暂存间及储存容器标签示例 位置 标志 要求 室外 (粘贴于门上或悬挂) 1、危险废物警告标志规格颜色： 形状：等边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm 时；部分危险废物利用、处置场所 有毒、腐蚀类 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 粘贴于危险废物储存容器或区域附近 废活性炭、废油墨桶、废显影液残渣、废抹布、废油墨桶内衬袋 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 (2)排污许可证管理要求 根据省厅《关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》(冀环评函[2018]689号)的规定，关于排污许可证申领时间，所有新、改、扩建设项目均应当在项目建设期结束、启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证。要求企业在调试前办理完成排污许可证。依据《排污许可管理办法(试行)》(部令2018第48号)和《排污许可管理条例》(国令第736号)，对企业有如下要求： ①落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 ②实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 ③排污许可证管理 a排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 b落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 c按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 d按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 e按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 f法律法规规定的其他义务。 本项目建设内容属于《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部部令第11号)中的“C2311书、报刊印刷二十、印刷和记录媒介复制业23-39印刷231*”，实行排污许可登记管理，建设单位需在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求及时申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |

# 六、结论

项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响可控制在一定程度和范围内，从环境保护角度论证，本项目的建设环境影响可行。

# 报告表附表、附图、附件及专项评价清单

附表： 附表1：建设项目污染物排放量汇总表 附图： 附图1：建设项目地理位置图 附图2：平面布置图 附图3：环评批复保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司厂区平面布置图 附图4：验收完成后保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司厂区平面布置图 附图5：环境保护目标分布图 附图6：环境空气监测点位图 附图7：建设项目与生态保护红线相对位置图 附图8：建设项目与一亩泉水源保护区位置关系图 附图9：建设项目与保定市环境管控单元分布图相对位置图 附图10：建设项目与保定市“四区一线”相对位置示意图 附图11：满城新兴产业园区规划图 附图12：满城新兴产业园园区产业分区图 附件： 附件1：委托书 附件2：承诺书 附件3：审核确认书 附件4：企业投资项目备案信息 附件5：营业执照 附件6：土地证明 附件7：规划证明 附件8：保定市满城新兴产业园区管委会证明 附件9：厂房租赁协议 附件10：保定市生态环境局关于转送满城县新兴产业园区总体规划(2014-2030年)环境影响报告书审查意见的函（保环规[2015]1号） 附件11：保定市生态环境局关于转送保定市满城新兴产业园区总体规划(2014-2030年)环境影响跟踪评价审查意见的函（保环规[2021]4号） 附件12：中画美凯保定文化传媒有限公司年印刷200万令图书建设项目总量置换方案

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.971t/a | 0 | 0.971t/a | +0.971t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0t/a | 0 | 0t/a | +0t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0t/a | 0 | 0t/a | +0t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0t/a | 0 | 0t/a | +0t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0t/a | 0 | 0t/a | +0t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0t/a | 0 | 0t/a | +0t/a |
|  | TN | / | / | / | 0t/a | 0 | 0t/a | +0t/a |
|  | TP | / | / | / | 0t/a | 0 | 0t/a | +0t/a |
|  | SS | / | / | / | 0t/a | 0 | 0t/a | +0t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0t/a | 0 | 0t/a | +0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料 | / | / | / | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  | 残次品 | / | / | / | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 1.1t/a | 0 | 1.1t/a | +1.1t/a |
|  | 废纸袋 | / | / | / | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废印版 | / | / | / | 3.59万张/a | 0 | 3.59万张/a | +3.59万张/a |
|  | 职工生活垃圾 | / | / | / | 82.5t/a | 0 | 82.5t/a | +82.5t/a |
| 危险废物 | 废显影液残渣 | / | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 1250个/a | 0 | 1250个/a | +1250个/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.8t/a | 0 | 4.8t/a | 4.8t/a |
|  | 废油墨桶内衬袋 | / | / | / | 0.12t/a | 0 | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

规划及规划环境影响评价符合性分析

规划及规划环境影响评价符合性分析

规划及规划环境影响评价符合性分析

规划及规划环境影响评价符合性分析

规划及规划环境影响评价符合性分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合

性分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

建设

内容

建设

内容

建设

内容

建设

内容

建设

内容

建设

内容

新鲜水

10.504

职工生活用水

食堂废水经隔油池处理后与职工生活盥洗废水一并排入化粪池处理，处理后废水由环卫部门定期清掏，不外排。

9.25

1.85

7.4

食堂用水

1.25

0.25

1

冲版

0.004

0.004

0.08

冲版水循环净化机处理后，水循环使用，不外排

建设

内容

免冲洗版

印前制作

激光制版

印刷

CTP版

印前制作

激光制版

印刷

显影冲版

烤版

S1 W1

PS版

晒版

显影冲版

拼版

印刷

烤版版

S2 W2

全开纸

图例：废气：G；噪声：N；固废：S

切纸

印刷

折页

切书

装订

骑马钉/塔线/热熔胶

覆膜等封面处理

N1 S3

G1 N2 S4 S5

G2

G3 N4 S7

包装入库

N5 S8

印版

N3 S6

工艺流程和产排污环节

工艺流程和产排污环节

工艺流程和产排污环节

区域

环境

质量

现状

污染

物排

放控

制标

准

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施